## 1.1 ИЗА №0

Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются дыхательные клапаны резервуаров в процессе хранения (малое дыхание) и слива (большое дыхание) топлива, топливные баки автомобилей в процессе их заправки, места испарения топлива при случайных проливах. Климатическая зона – 1.

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методические указания по определению выбросов загрязняющих  веществ в атмосферу из резервуаров». Новополоцк, 1997 (с учетом дополнений НИИ Атмосфера 1999, 2005, 2010 г.г.).

Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу, приведена в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу

| Загрязняющее вещество | Максимально разовый выброс, г/с | Годовой выброс, т/год |
| --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |
| 415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,3518349 | 0,2848095 |
| 416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,1300339 | 0,105262 |
| 501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,0129982 | 0,010522 |
| 602 | Бензол | 0,0119583 | 0,0096802 |
| 616 | Диметилбензол (Ксилол) | 0,0015078 | 0,0012206 |
| 621 | Метилбензол (Толуол) | 0,0112824 | 0,0091331 |
| 627 | Этилбензол | 0,000312 | 0,0002525 |

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета

| Нефтепродукт | Объем за год, м³ | Конструкция резервуара | Закачка (слив) в резервуар | Расход через ТРК, л/20мин. | Снижение выброса, % | Одновременность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qоз | Qвл |  | объем, м³ | время, с |  | слив | заправка |  |
| Бензин Аи-92 - Аи-95. Выполняемые операции: закачка (слив) в резервуар, проливы. | 1000 | 1000 | заглубленный | 6 | 1800 | 800 | 60 | 60 | + |

Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование приведены ниже.

Годовой выброс нефтепродуктов при сливе в резервуары рассчитывается по формуле (1.1.1):

Gр = (Ср оз · Qоз + Ср вл · Qвл) · (1 - nр / 100) · 10-6, т/год	(1.1.1)

где Cр оз - концентрация паров нефтепродуктов в осенне-зимний период при заполнении резервуаров,  г/м³;

Qоз - объем нефтепродуктов, закачиваемых в резервуары за осенне-зимний период,  м³;

Cр вл - концентрация паров нефтепродуктов в весенне-летний период при заполнении резервуаров,  г/м³;

Qвл - объем нефтепродуктов, закачиваемых в резервуары за весенне-летний период,  м³;

nр - снижение выброса при заполнении резервуаров,  %.

Годовой выброс нефтепродуктов при закачке в баки машин  рассчитывается по формуле (1.1.2):

Gб = (Сб оз · Qоз + Сб вл · Qвл) · (1 - nтрк / 100) · 10-6, т/год	(1.1.2)

где Cб оз - концентрация паров нефтепродуктов в осенне-зимний период при заправке баков машин,  г/м³;

Cб вл - концентрация паров нефтепродуктов в весенне-летний период при заправке баков машин,  г/м³;

nтрк - снижение выброса при закачке в баки машин,  %.

Годовой выброс при проливах  рассчитывается по формуле (1.1.3):

Gпр = J · (Qоз + Qвл) · 10-6, т/год	(1.1.3)

где J - удельные выбросы при проливах,  %.

Итоговый выброс нефтепродуктов рассчитывается по формуле (1.1.4):

G = Gр + Gб + Gпр, т/год	(1.1.4)

Разовый выброс нефтепродуктов при сливе в резервуары рассчитывается по формуле (1.1.5):

Mр = Сmax · V · (1 - nр / 100), г/с	(1.1.5)

где Cmax - максимальная концентрация паров нефтепродуктов,  г/м³;

V - объем закачки(слива),  м³;

t - время слива, с (если меньше 1200, то принимается 1200 с),  с.

Разовый выброс нефтепродуктов при закачке в баки машин рассчитывается по формуле (1.1.6):

Mб = Сб · Vб · (1 - nтрк / 100) · 10-3 / 1200, г/с	(1.1.6)

где Cmax - максимальная концентрация паров нефтепродуктов,  г/м³;

Vб - максимальный расход нефтепродуктов при заправке машин за 20-ти минутный интервал,  л/20 мин.

Разовый выброс нефтепродуктов при проливах рассчитывается по формуле (1.1.7):

Mпр = J · (Qоз + Qвл) / (365 · 24 · 3600), г/с	(1.1.7)

Максимальный выброс нефтепродуктов рассчитывается по формуле (1.1.8):

M = Mр + Mб + Mпр, г/с	(1.1.8)

При расчете выделения конкретного загрязняющего вещества в виде дополнительного множителя в формулах учитывается массовая доля данного вещества в составе нефтепродукта.

Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже.

Бензин Аи-92 - Аи-95

Mp = 384 · 6 · (1 - 60 / 100) / 1800 = 0,512 г/с;

Mпр = 125 · (1000 + 1000) / (365 · 24 · 3600) = 0,0079274 г/с;

M = 0,512 + 0,0079274 = 0,519927 г/с;

Gp = (172,2 · 1000 + 255 · 1000) · (1 - 60 / 100) · 10-6 = 0,17088 т/год;

Gпр = 125 · (1000 + 1000) · 10-6 = 0,25 т/год;

G = 0,17088 + 0,25 = 0,42088 т/год.

415 Смесь углеводородов предельных С1-С5

M = 0,519927 · 0,6767 = 0,3518349 г/с;

G = 0,42088 · 0,6767 = 0,2848095 т/год.

416 Смесь углеводородов предельных С6-С10

M = 0,519927 · 0,2501 = 0,1300339 г/с;

G = 0,42088 · 0,2501 = 0,105262 т/год.

501 Пентилены (амилены - смесь изомеров)

M = 0,519927 · 0,025 = 0,0129982 г/с;

G = 0,42088 · 0,025 = 0,010522 т/год.

602 Бензол

M = 0,519927 · 0,023 = 0,0119583 г/с;

G = 0,42088 · 0,023 = 0,0096802 т/год.

616 Диметилбензол (Ксилол)

M = 0,519927 · 0,0029 = 0,0015078 г/с;

G = 0,42088 · 0,0029 = 0,0012206 т/год.

621 Метилбензол (Толуол)

M = 0,519927 · 0,0217 = 0,0112824 г/с;

G = 0,42088 · 0,0217 = 0,0091331 т/год.

627 Этилбензол

M = 0,519927 · 0,0006 = 0,000312 г/с;

G = 0,42088 · 0,0006 = 0,0002525 т/год.